INFORMACJA O ZASADACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem przedkłada zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.

- Zwalczanie śliskości:

Posypywane dróg powiatowych w niżej wymienionych miejscach niebezpiecznych:

- skrzyżowania w ciągu dróg powiatowych z innym drogami utwardzonymi,

- skrzyżowania dróg powiatowych z koleją,

- spadki podłużne powyżej 4%,

- przystanki PKS po 60 metrów od słupka,

- niebezpieczne zakręty,

- odcinki dróg powiatowych przebiegające przez siedziby urzędów gmin.

Zasady zwalczania śliskości nie przewidują utrzymania standardu „czarnej nawierzchni” na jakiejkolwiek drodze powiatowej powiatu wysokomazowieckiego. Posypywane będą tylko miejsca niebezpieczne na niżej wymienionych odcinkach dróg.

Do posypywania przewidziane są następujące miejsca niebezpieczne w ciągach dróg powiatowych:

- Droga nr 2072B - Wysokie Mazowieckie – Rosochate Kościelne – Czyżew – 1 piaskarka z wynajmu .

- Droga nr.2074B - Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka – Dmochy Bąbole – piaskarka 
z wynajmu

- Droga nr 2040B ul. Zarębska w Czyżewie i ul. Kolejowa w Czyżewie -– piaskarka z wynajmu.

- Droga nr nr 2052B, 2041B  - Wysokie Mazowieckie – Gołasze Puszcza – Kulesze Kościelne – Wnory

Wiechy – Jamiołki G.- Sokoły – 1 piaskarka własna

- Droga  nr  2065B, 2064B - Wysokie Mazowieckie – Brzóski  - Jabłoń Kościelna – Nowe Piekuty –

1 piaskarka własna   po zakończeniu posypywania  dróg z poz.4

- Ulice-drogi powiatowe w miastach: Wysokie Mazowieckie – piaskarka własna.

- Droga nr 2052B, 2042B - Kulesze Kościelne– Wnory Wandy – Kobylin Borzymy- droga krajowa nr 8.

– 1 piaskarka własna po zakończeniu posypywania w mieście Wys. Maz.

- Droga nr 2065B odc. Sokoły – Dworaki Staśki – 1 piaskarka własna po zakończeniu posypywania 
w mieście Wys. Maz. oraz po powrocie z drogi w poz. 7 .

- Ulice-drogi powiatowe w miastach:  Ciechanowiec – piaskarki własne.

10. Droga  nr 2077B  - Plewki – Klukowo – Ciechanowiec – 1 piaskarka własna  z  Ciechanowca.

11. Droga  nr 2078B  Dąbrowa Moczydły – Szepietowo Podleśne – przejazd PKP – 1 piaskarka własna po        powrocie z drogi w poz. 10 (po doładowaniu się w Wys. Maz.).

12. Droga nr 2063B – Sokoły – Nowe Piekuty – piaskarka z wynajmu.

13. Przejazdy PKP w: Jabłoni Dąbrowie, Średnicy Jakubowiętach, Dąbrowie Łazach, Dąbrowie -Kitach,                 Zdrodach , będą posypywane  przez piaskarkę samochodową  ZDP.

Na zimę 2021/2022 posiadamy zgromadzone  2091,44 ton piaskosoli, o stężeniu ok. 18% 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz 30,00 ton soli służącej do regulacji stężenia.

Rocznie zużywaliśmy do tej pory od 400 do 2200 ton piaskosoli (w ubiegłym sezonie zimowym zużyto 2200 ton piaskosoli).

Dzienne zużycie piaskosoli przy pełnym zakresie przyjętego wariantu i jednokrotnym posypywaniu – wyniesie około 62,0 ton piaskosoli. Ilość wysypywanej piaskosoli wynosić będzie  ok. 0,15kg / m2.

Praca sprzętu, maszyn i środków transportowych zatrudnionych do zwalczania śliskości dróg w okresie akcji rozpoczyna się o godz. 4oo i kończy się po zlikwidowaniu powstałego zagrożenia dla ruchu na drogach powiatowych.

Przy zwalczaniu śliskości pracować będzie  4 szt. piaskarek ciągnikowych – rozrzutników z ZDP 
(o ładowności 8,0 t – 1 szt., 5,5 t – 2 szt. i 3,0 t 1 szt. ), 2 szt piaskarek samochodowych z ZDP (o ładowności 2t) oraz 3 szt. piaskarek o ładowności min. 6,0 t wykonawcy wyłonionego w przetargu – łącznie 8 piaskarek oraz koparko-ładowarka z ZDP (załadunek piaskosoli).

Przy zwalczaniu zalegającego śniegu oraz naboi śnieżnych na drogach, zostaną zadysponowane pługi odśnieżne.

Do odśnieżania i posypywania części chodników przy ulicach – drogach powiatowych 
w Wysokiem Mazowieckiem posiadamy  pług o szerokości 2,0m i zawieszany rozsypywacz piaskosoli 
o ładowności 300 kg,  zamontowany na ciągniku Ursus C 355.

II. Odśnieżanie:

Odśnieżanie nawierzchni dróg powiatowych będzie odbywać się  na drogach o nawierzchni twardej, po których kursują autobusy PKS  i drogach, po których dowozi się dzieci do szkół. Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:

Standard 4 – jezdnia odśnieżona na całej szerokości, czas odśnieżenia do 4 godzin po ustaniu opadów.   Dopuszcza się istnienie zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych oraz przerw  
w komunikacji do 8 godzin.

Standard 5 – jezdnia odśnieżona w miejscach zasp na conajmniej jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek, czas odśnieżenia do 8 godzin po ustaniu opadów. Dopuszcza się istnienie zajeżdżonego śniegu, języków i nabojów śnieżnych oraz zasp i przerw  w komunikacji do 16  godzin.

Standard 6 - jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb 
i możliwości sprzętowych. Dopuszcza się istnienie zasp i przerw  w komunikacji do 24  godzin.

Kolejność odśnieżania będzie następująca:

- kolejność - ciągi drogowe łączące siedzibę Powiatu z siedzibami poszczególnych Urzędów Gmin

w/g standardu 4 zimowego utrzymania dróg – poz. 1 do 5 i poz. 10 ciągów drogowych wymienionych na str. 1 niniejszej informacji.

II. kolejność - ciągi drogowe, po których kursują autobusy PKS i pojazdy dowożące dzieci do szkół w/g standardu 5 zimowego utrzymania dróg

III . kolejność: - pozostałe drogi powiatowe o nawierzchni twardej w/g standardu 6 zimowego utrzymania dróg.

Zasady odśnieżania dróg zaproponowane przez Zarząd Powiatu polegają na podzieleniu dróg powiatowych przewidzianych do odśnieżania na 43 sektory o długości od około 8,0 do ok. 24,0 km i ogłoszeniu przetargu na odśnieżanie pojedynczych sektorów. 4 sektory odśnieżane będą przez sprzęt własny ZDP  a pozostałe 39 sektorów  przez sprzęt wykonawców wyłonionych w przetargu. W sezonie zimowym 2021/2022 będzie obowiązywała godzinowa opłata za tzw. „odśnieżanie w poprzek”, tylko na żądanie ZDP i stosowane przede wszystkim w sytuacji intensywnego zawiewania dróg, kiedy odśnieżanie wzdłuż dróg staje się nieskuteczne. W przypadku zalegania znacznej pokrywy śnieżnej na poboczach, zostanie zadysponowana dmuchawa odśnieżna typu Ził 157.

Za utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimy na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego będą odpowiedzialni:

1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem -  mgr inż. Marcin Korcz

tel. służbowy (086) 275-74-81

tel. komórkowy 887 – 320 - 300.

2. Majster  -  inż. Grzegorz Pietrzykowski

tel. służbowy (0-86) 275-74-97

Niezależnie od koordynowania centralnego zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Wysokomazowieckim, bezpośrednie zarządzanie pracą maszyn, sprzętem i brygadami roboczymi będzie odbywać się w Sekcji Drogowo Mostowej w Wysokiem Mazowieckiem, która ma swoją siedzibę:

Sekcja Drogowo-Mostowa  w Wysokiem Mazowieckiem – (wszystkie gminy w powiecie) – ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. dyżurny (0-86) 275-74-97

tel. sekretariat (0-86) 275-74-81