INFORMACJA O ZASADACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem przedkłada zasady Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023.

- Zwalczanie śliskości:

Posypywane dróg powiatowych w niżej wymienionych miejscach niebezpiecznych:

- skrzyżowania w ciągu dróg powiatowych z innym drogami utwardzonymi,

- skrzyżowania dróg powiatowych z koleją,

- spadki podłużne powyżej 4%,

- przystanki PKS po 60 metrów od słupka,

- niebezpieczne zakręty,

- odcinki dróg powiatowych przebiegające przez siedziby urzędów gmin.

Zasady zwalczania śliskości nie przewidują utrzymania standardu „czarnej nawierzchni” na jakiejkolwiek drodze powiatowej powiatu wysokomazowieckiego. Posypywane będą tylko miejsca niebezpieczne na niżej wymienionych odcinkach dróg zgodnie z przyjętymi standardami.

Do posypywania przewidziane są następujące miejsca niebezpieczne w ciągach dróg powiatowych:

| L.P. | Nr Drogi | Odcinek | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2072B | Wysokie Mazowieckie – Rosochate Kościelne – Czyżew | Piaskarka - wynajem |
| 2 | 2074B | Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka – Dmochy Bąbole | Piaskarka - wynajem |
| 3 | 2038B, 2040B, 2083B | ul. Zarębska, ul. Kolejowa – Czyżew, Czyżew – gr. woj. | Piaskarka - wynajem |
| 4 | 2052B, 2041B | Wysokie Mazowieckie – Gołasze Puszcza – Kulesze Kościelne – Wnory Wiechy – Jamiołki G.- Sokoły | Piaskarka - własna |
| 5 | 2065B, 2064B | Wysokie Mazowieckie – Brzóski - Jabłoń Kościelna – Nowe Piekuty | Piaskarka - własna |
| 6 | 2072B, 2065B | ul. Ludowa ul. Białostocka ul. Szpitalna - Wysokie Mazowieckie | Piaskarka - własna |
| 7 | 2052B, 2042B | Kościelne – Wnory Wandy – Kobylin Borzymy - droga ekspresowa nr 8 | Piaskarka - własna |
| 8 | 2065B | Sokoły – Dworaki Staśki | Piaskarka - własna |
| 9 | 2616B, 2617B,2618B, 2077B | ul. Drohicka, ul. Kuczyńska, ul. Pałacowa, ul. Uszyńska - Ciechanowiec | Piaskarka - własna |
| 10 | 2077B | Plewki – Klukowo – Ciechanowiec | Piaskarka - własna |
| 11 | 2078B | Dąbrowa Moczydły – Szepietowo Podleśne – do przejazdu PKP | Piaskarka - własna |
| 12 | 2063B | Sokoły – Nowe Piekuty | Piaskarka - własna |
| 13 | - | Czynne przejazdy PKP, Miejsca niebezpieczne - zgodnie z dyspozycją | Piaskarka - własna |

Na zimę 2022/2023 posiadamy zgromadzone  1384,64 ton piaskosoli, o stężeniu ok. 18%. W razie konieczności, na początku 2023 roku, zostanie uzupełniony stan magazynowy piaskosoli zgodnie 
z zapotrzebowaniem.

Rocznie zużywaliśmy do tej pory od 400 do 2200 ton piaskosoli (w ubiegłym sezonie zimowym zużyto 1852,38 ton piaskosoli).

Dzienne zużycie piaskosoli przy pełnym zakresie przyjętego wariantu i jednokrotnym posypywaniu – wyniesie około 62,0 ton piaskosoli. Ilość wysypywanej piaskosoli wynosić będzie  ok. 0,15kg / m2.

Praca sprzętu, maszyn i środków transportowych zatrudnionych do zwalczania śliskości dróg w okresie akcji rozpoczyna się o godz. 4oo i kończy się po zlikwidowaniu powstałego zagrożenia dla ruchu na drogach powiatowych.

Przy zwalczaniu śliskości pracować będzie  4 szt. piaskarek ciągnikowych – rozrzutników z ZDP 
(o ładowności 8,0 t – 1 szt., 5,5 t – 2 szt. i 3,0 t 1 szt. ), 2 szt piaskarek samochodowych z ZDP (o ładowności 2t) oraz 3 szt. piaskarek o ładowności min. 6,0 t wykonawcy wyłonionego w przetargu – łącznie 9 piaskarek oraz koparko-ładowarka z ZDP (załadunek piaskosoli).

Przy zwalczaniu zalegającego śniegu oraz naboi śnieżnych na drogach, zostaną zadysponowane pługi odśnieżne.

Do odśnieżania i posypywania części chodników przy ulicach – drogach powiatowych 
w Wysokiem Mazowieckiem posiadamy  pług o szerokości 2,0 m i zawieszany rozsypywacz piaskosoli 
o ładowności 300 kg,  zamontowany na ciągniku Ursus C 355.

II. Odśnieżanie:

Odśnieżanie nawierzchni dróg powiatowych będzie odbywać się  na drogach o nawierzchni twardej, po których kursują autobusy PKS  i drogach, po których dowozi się dzieci do szkół. Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:

Standard 3 – Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami; skrzyżowaniach z koleją; odcinkach 
o pochyleniu > 4%; przystankach autobusowych; innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Dopuszcza się istnienie zajeżdżonego śniegu i przerw w komunikacji do 6 godzin.

Standard 4 – Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu., czas odśnieżenia do 8 godzin po ustaniu opadów. Dopuszcza się istnienie zajeżdżonego śniegu, języków i nabojów śnieżnych oraz zasp i przerw  w komunikacji do 16  godzin.

Standard 5 - Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się istnienie zasp i przerw  w komunikacji do 24  godzin.

Standard 6-	 Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb 
i możliwości sprzętowych. Dopuszcza się istnienie zasp i przerw w komunikacji do 48  godzin.

Kolejność odśnieżania będzie następująca:

- kolejność - ciągi drogowe łączące siedzibę Powiatu z siedzibami poszczególnych Urzędów Gmin

w/g standardu 3 zimowego utrzymania dróg.

II. kolejność - ciągi drogowe, po których kursują autobusy PKS i pojazdy dowożące dzieci do szkół w/g standardu 4 zimowego utrzymania dróg

III. kolejność - pozostałe drogi powiatowe o nawierzchni twardej w/g standardu 5 zimowego utrzymania dróg.

IV. kolejność - pozostałe drogi powiatowe o nawierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej. Odśnieżanie dróg gruntowych w zależności od potrzeb.

Zasady odśnieżania dróg zaproponowane przez Zarząd Powiatu polegają na podzieleniu dróg powiatowych przewidzianych do odśnieżania na sektory o różnej długości i różnych standardach oraz  ogłoszeniu przetargu na odśnieżanie poszczególnych sektorów. Wybrane sektory odśnieżane będą przez sprzęt własny ZDP a pozostałe przez sprzęt wykonawców wyłonionych w przetargu. W przypadku zalegania znacznej pokrywy śnieżnej na jezdni oraz poboczach, zostanie zadysponowana dmuchawa odśnieżna zamontowana na samochodzie ciężarowym Ził 157 oraz równiarka drogowa Volvo G610.

Za utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimy na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego będą odpowiedzialni:

1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem -  mgr inż. Marcin Korcz

tel. służbowy (086) 275-74-81 (w godzinach 7:00 – 15:00 dni powszednie)

tel. komórkowy 887 – 320 - 300

2. inż. Grzegorz Pietrzykowski

tel. służbowy (0-86) 275-74-97

Niezależnie od koordynowania centralnego Zimowym Utrzymaniem Dróg w Powiecie Wysokomazowieckim, bezpośrednie zarządzanie pracą maszyn, sprzętem i brygadami roboczymi będzie odbywać się w Sekcji Drogowo Mostowej w Wysokiem Mazowieckiem, która ma swoją siedzibę:

Sekcja Drogowo-Mostowa  w Wysokiem Mazowieckiem – (wszystkie gminy w powiecie) – ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. sekretariat (0-86) 275-74-81 (godz. 7:00 – 15:00 pon. – piąt.)