Załącznik Nr 1 do SIWZ

STANDARDY  ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA   ŚLISKOŚCI

na drogach powiatu wysokomazowieckiego w sezonie 2021 – 2022

| Stan-dard. | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu. | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu odpadów śniegu - odśnieżanie - | Od stwierdzenia występowania zjawisk – zwalczanie śliskości |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, pobocza odśnieżone na szerokość min. 1,0m. | - luźny - 4 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - występują do 8 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godzin -śliskość pośniegowa - 12 godzin - lodowica - 8 godzin po odśnieżeniu |
| 5 | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony przynajmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godzin. | nie przewiduje się zwalczania śliskości. |
| 6 | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. | - luźny - 16 godzin - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz, - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | nie przewiduje się zwalczania śliskości. |

1. Rozpoczęcie  odśnieżania i zwalczania śliskości w ciągu 0,5 godziny od powiadomienia przez dyżurnego Zamawiającego.

2. Planowane rozpoczynanie odśnieżania o godzinie 400, zakończenie do godziny 15oo

3. Standardy odśnieżana poszczególnych odcinków dróg wg wykazu dróg – zał. nr 13

4. Kolejność odśnieżania dróg w poszczególnych sektorach wg pozycji na wykazie – wyższa pozycja, wyższa kolejność.

5. Granicę – koniec drogi do odśnieżania w miejscu nie będącym skrzyżowaniem oznacza biało-czerwona tyczka po prawej stronie drogi, za poboczem.

6. Miejsca wyznaczone do zwalczania śliskości wskaże Wykonawcy Zamawiający.

W ZDP Wysokie Mazowieckie stosuje się:

4 standard – dla 1-szej kolejności odśnieżania dróg powiatowych,

5 standard  - dla 2-giej kolejności odśnieżania dróg powiatowych,

6 standard  -  dla 3-ciej kolejności odśnieżania dróg powiatowych